## Slide 1: Szikratávírók az első világháborúban
XVI. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia
Notes: Tisztelt elnök úr, tisztelt hallgatóság! Az előadásom témája az első világháborúban használt vezeték nélküli kommunikáció. A bemutatómban elsősorban azokat a képek mutatom be, amelyek e cikkben, terjedelmi okokból nem jelenhettek meg.

## Slide 2: Bevezető
Az első világháború nem csak elnevezésében volt első:
résztvevő államok nagy száma: Európa csaknem összes állama, az Orosz Birodalom, Japán, az Egyesült Államok és több kisebb állam;
kiterjedés: Európa, Közel-Kelet, Afrika és Ázsia egyes részei;
dinamika: alakulatok, utánpótlás gyors mozgatása;
alkalmazott eszközök: számos technológiai újítás.
Notes: méretében: a háborúban részt vett Európa csaknem összes állama, az Orosz Birodalom, Japán, az Egyesült Államok és több kisebb állam is,
kiterjedésében: a fő hadszínterei Európában voltak, de kiterjedt a Közel-Keletre, Afrikára és Ázsia egyes részeire is,
gyorsaságában: alakulatok mozgatásában, utánpótlásában elsősorban a vasút játszott szerepet, de megjelentek az automobilok is,
alkalmazott eszközök: számos technológiai újítást vezettek be: repülőgépek, léghajók, tankok, nagytávolságú lövegek, gépfegyver és többek között a vezeték nélküli távíró.

## Slide 3: Kommunikáció
  Az információ továbbításának sebessége
  A háború kiterjedése és dinamikája miatt a hagyományos hírközlés használhatatlan
  Elektromos összeköttetés:
    a vezetékes összeköttetés hátrányai
    vezeték nélküli távírás
  Szikratávíró
Notes: Egy háború kimenetelét nagyban befolyásolja, hogy az információ milyen gyorsan és mennyire biztonságosan jut el a rendeltetési helyére. A klasszikus (jelzőfény, futár, postagalamb stb.) hírközlés éppen a háború kiterjedése és dinamikája miatt használhatatlanná vált, illetve korlátozottan volt használható.
A megoldást az elektromosság jelentette. A vezetékes összeköttetés létesítése idő igényes, a nehezen megközelíthető, esetleg ellenséges terepen szinte lehetetlen a kiépítése. Az üzembiztonságra károsan hathatnak a viharok, a harci cselekmények, a véletlen vagy szándékos rongálások. A sűrűn előforduló hibák miatt a karbantartóknak állandó készültségben kellett lenniük, a javítást pedig sok esetben ellenség által veszélyeztetett területen kellett elvégezni. Ezért szükség volt olyan eszközökre, amelyek mentesek e hátrányoktól és így biztosítják a folyamatos hírtovábbítást. Ezt a vezeték nélküli távírók (rádiók) tudják biztosítani. Ezek olyan esetekben is jól használhatók amikor a harci helyzet gyorsan változik, a csapatok folyamatos mozgásban vannak. Segítségükkel az ellenség által körülvett csapatokkal, vagy a távoli anyaországgal is biztosított a kommunikáció.
A vezeték nélküli hírközlés első készülékei a szikratávírók voltak, ezeket az 1800-as évek végén kezdték alkalmazni, a folyamatos tökéletesítések hatására a 20. század elejére már Anglia és az Egyesült Államok között is biztosított volt az összeköttetés. E berendezések fénykorát az első világháborút megelőző időszakra, illetve a háború kezdetére tehetjük.

## Slide 4: Előzmények
  1909-ben az osztrák és magyar hadügyi kormányzat vásárolt két katonai szikratávíró-állomást, ezekkel létesített összeköttetést Berlin és Bécs között.
Forrás: Balás, Rajnai, Magyar katonai rádióállomások és rádiókészülékek 1914-1945
Notes: 1909-ben az osztrák és magyar hadügyi kormányzat megvásárolt a berlini szikratávíró társaságtól két katonai szikratávíró-állomást és ezekkel sikeres összeköttetést létesített Berlin és Bécs között. Az állomások négy ló vontatta kocsin helyezkedtek el, az energiaellátásukat egy automobil-motor biztosította. Az állomás két szekéren helyezkedett el, az egyiken a rádió (telegráf), a másikon pedig benzinmotorral hajtott dinamó volt. Az antenna kihúzására léggömböt, illetve sárkányt használtak.

## Slide 5: Előzmények
  Az 1912-13-as Balkáni-háború tanulsága
  Nemzetközi különítményt küldtek Skutariba (Albánia, ma Shkodër)
  Osztrák-magyar hadsereg szikratávíró állomása
Forrás: Gelényi, Magyar híradó csapatok a világháborúban
Notes: Az 1912-13-as Balkáni-háború felhívta a katonai vezetés figyelmét arra, hogy a nehezen megközelíthető, esetleg az ellenség által bekerített területekkel való kapcsolattartás csak vezetéknélküli távíróval oldható meg. A háború befejezésekor a nagyhatalmak egy nemzetközi különítményt küldtek Skutariba (Albánia), ahol az osztrák-magyar hadsereg üzemeltetett egy kis szikratávíró állomást.

## Slide 6: Csepeli szikratávíró
1914-ben a magyar-bolgár megegyezés,
1914. július 28. az építés kezdete,
október 15. átadás,
november 1-től rendszeres adás.
Forrás: http://www.postamuzeum.hu/hu/targyak/1613/tavlati-kep-26
Notes: 1914-ben a magyar kormány Bulgáriával megegyezett abban, hogy Budapesten és Szófiában szikratávíró állomást állítanak föl. Ezzel megelőzve azt, hogy Bulgáriát teljesen elzárhassák a külvilágtól. Az állomás építését a Csepel-szigeten 1914. július 28-án kezdték és október 15-én adták át a forgalomnak, a rendszeres adást november 1-én kezdődött. Elsősorban háborús célt szolgálva továbbított rejtjeles morzetáviratokat a velünk szövetséges központi hatalmaknak, később közvetített az Oroszországgal kötendő esetleges különbéke, majd a háború befejezése után a győztes nagyhatalmakkal folyó tárgyalásoknál.

## Slide 7: A háborúban használt eszközök
  A bemutatott képek forrása a Telefunken Zeitung, 1919. májusi száma
Notes: Ahogy az elején ígértem, néhány korabeli fotót mutatok, amelyek forrása a Telefunken Zeitung, 1919. májusi száma.

## Slide 8: Hordozható rádióállomások
Elsődleges követelmény volt a hordozhatóság
1916-ban a Telefunken kifejlesztett egy hordozható, 13 egységből álló rádióállomást (Kleine tragbare Funkenstation - G-Fuk 16a )
Notes: Ezeknél a berendezéseknél elsődleges követelmény volt a hordozhatóság. Ennek érdekében ezeket több, a személyzet által hordozható méretű és súlyú modulból állították össze.
1916-ban a Telefunken kifejlesztett egy hordozható rádióállomást, ami 13 egységből állt, az egyes modulok súlya nem haladta meg a 12 kg-ot.
1917 novemberére 500 ilyen típusú állomást szállított a Telefunken. Áramforrásként általában egy dupla pedálos kerékpárt vagy egy Bosch kéthengeres motort használtak.

## Slide 9: Hordozható rádióállomások
Egy német kommunikációs osztag a nyugati fronton 1917-ben
Notes: E rádióállomást használó német kommunikációs osztagot mutat a fotó, amely a nyugati fronton készült 1917-ben.

## Slide 10: Mobil rádióállomások (Nehéz állomás)
  Részegységei: állomás, árboc és felszerelés jármű
  Egyenként hat-hat ló vontatta
  Üzembe helyezése, beállítása körülbelül 15 perc
  Az energiát egy hét-nyolc lóerős benzinmotor szolgáltatta
  Sugárzási energiája körülbelül 1,5 kW. Hatótávolsága 250-300 km
Egy nehéz állomás felszerelés járműve
Notes: A harcok során a hadseregnek szüksége volt könnyen mozgatható és telepíthető rádióállomásokra. Ezek voltak a mobil rádióállomások, amelyek kizárólag a mozgó hadviselésre készültek. Képesnek kellett lenniük a lovasságot bárhová, bármilyen ütemben követni. Követelmény volt a gyors üzembe helyezés, így az állomás telepítésére és leszerelésére csak rövid idő állt rendelkezésre. Az állomásokat és a felszerelésüket lovasfogat, vagy gépkocsi szállította.
A nehéz típusú mobil rádióállomás három egységből állt: állomás, árboc és felszerelés jármű, amelyeket egyenként hat-hat ló vontatott. Az állomás üzembe helyezése, beállítása körülbelül 15 percet vett igénybe. Az adó működéséhez szükséges energiát egy hét-nyolc lóerős vízhűtéses benzinmotor szolgáltatta. A nehéz állomás sugárzási energiája körülbelül 1,5 kW, a hatótávolsága 250-300 km volt.

## Slide 11: Mobil rádióállomások (Könnyű állomás)
  Részegységei: állomás és felszerelés jármű
  Egyenként hat-hat ló vontatta
  Üzembe helyezése, beállítása körülbelül 5 perc
  Sugárzási energiája körülbelül 0,5 kW, hatótávolsága 100 km
Könnyű rádióállomás árboc és állomás jármű
Notes: A könnyű típusú mobilrádióállomás két, egyenként hat lóval húzott járműből: az állomás és felszerelés járműből állt. A könnyű állomás üzembe helyezéséhez legfeljebb öt percre volt szükség. Az adóállomás sugárzási teljesítménye körülbelül 0,5 kW, hatótávolsága 100 km volt.

## Slide 12: Mobil rádióállomások (Automobil állomás)
Telepített nehéz automobil állomás
Notes: A háború kiterjedésével egyre nagyobb szükség volt a gyorsan, nagy távolságra telepíthető rádióállomásokra. Mivel nehézséget okozott a lovak beszerzése és ellátása, ezért egyre több rádióállomást szereltek fel autókra.
Az újabb készülékeket és berendezéseket már nem építették be fixen a járművekbe, hanem kivehető szállítódobozokba helyezték el azokat. Így a rádióállomásokat lakóhelyiségekben vagy menedékhelyeken lehetett használni, és az üres járműveket lőtávolságon kívülre vihették.

## Slide 13: Mobil rádióállomások (Kis rádióállomás)
  Az adó és a vevő egy utánfutón
  Az állomást két ló mozgatta
  Hatótávolsága 125 km
  Áramforrása egy kis léghűtéses kéthengeres motor
Mobil kis szikraállomás (G-FUK 18), állomási jármű
Notes: Az offenzív harcok megkezdésekor a hadseregnek szüksége volt egy mobilis, könnyű rádióállomásra Az utánfutó két szállítódobozt tartalmazott, az egyikben a szikraadó, a másikban a vevő volt. Az állomást két ló könnyedén mozgathatta, hatótávolsága 125 km, az áramforrása egy kis léghűtéses kéthengeres motor volt.

## Slide 14: Mobil rádióállomások (Nyeregállomás)
  A teljes felszerelést hat teherhordó állat szállította
  Adóteljesítménye 0,4 kW
  Hatótávolság 150 km
  Erőforrás egy kéthengeres benzinmotor
Notes: Nyeregállomás: a teljes felszerelést hat teherhordó állat szállította, 0,4 kW antennateljesítmény mellett akár 150 km-es hatótávolság is elérhető volt. Az antenna két 12 m magas árboc között volt kifeszítve. Erőforrásként egy kéthengeres benzinmotort használtak.

## Slide 15: Mobil rádióállomások (Legnehezebb állomás)
Útban a hadszintérre
Üzemkészen
Adóberendezés
Notes: A legnehezebb mobil állomás, amelyet a hadsereg parancsnokságának szántak a keleti hadszíntérre.

## Slide 16: Fix telepítésű rádióállomás
  Feladata: a főparancsnokság és a távoli balkáni és keleti hadsereg főparancsnokságainak közvetlen rádióösszeköttetésére
  Adóteljesítménye 20 kW
Hadsereg Legfelsőbb Parancsnoksága rádióállomásának vezérlő pultja
Notes: A főparancsnokság és a távolabbi balkáni és keleti hadsereg főparancsnokságainak közvetlen rádióösszeköttetésére egy oltó szikrás, 20 kW adóteljesítményű fixen telepített állomást használtak. Az adó- és vevőforgalom lebonyolítása egy erre a célra berendezett teremben, a vevőpultról történt.

## Slide 17: Új eszköz a rádiózásban
  Az elektroncsővel működő adók előnye a szikraadókhoz képes:
  jóval kisebb méret,
  kevesebb energia igény,
  könnyebben telepíthető,
  sokkal megbízhatóbb.
ARS 68 típusú csöves adó-vevő
A legelső csöves adó-vevő hordozható kivitelben
Notes: Az I. világháború közepén a katonai híradás felszereléseiben változás kezdődött: a szikratávírók mellett izzókatódlámpákkal épített készülékek jelentek meg. A központi hatalmak ipara először az ún. Lieben-lámpákat gyártotta, amelyeket kezdetben telefon- illetve detektoros rádióvevők hangerősítőjeként használtak.
Az elektroncsővel működő adók a szikraadókhoz képest jóval kisebb méretűek, kevesebb energiát igényeltek, könnyen telepíthetők és sokkal megbízhatóbbak voltak.
1918. május végén a Telefunken tesztelésre leszállította az első 100 ilyen készüléket, amelyek beváltak, így megkezdődhetett a tömeggyártásuk.
Magyarországon a Tungsram1918-ban, a Telefunken ARS 68 licence alapján építették meg az első katonai rádiót az Osztrák—Magyar Monarchia hadserege számára. A készüléket „Klein Radio”-nak nevezték, fedőneve KLERA volt. Ezeket a rádiókat az olasz fronton próbálták ki először, ahol kezdetben csak vezetékes híradás volt.
1917-ben kezdték kiépíteni a rádióüzemű rendszereket, és 1918-ban már a magasabb parancsnokságokon mindenütt megtalálhatók voltak a távíró üzemmódban dolgozó elektroncsöves rádió-adó-vevők.
A szikraadókat a világháború végén fokozatosan megszüntették, kivonták a forgalomból. A Naueni (berlini) állomás 100 kW-os szikraadóját 1918-ban, a csepeli szikraadót 1924-ben szerelték le.

## Slide 18: Felhasznált szakirodalom
B. D. Balás, Távírótól a rádióig, Ad Librum, Budapest, 2009.
B. Endrődi, A Csepeli Rádióállomás, in: Postai és Távközlési Múzeumi Alapítvány Évkönyve 1994, Postai és Távközlési Múzeumi Alapítvány, Budapest, 1995.
A. Slaby és G. Kreuzer, A szikratávíró, Franklin-társulat, Budapest, 1912.
B. D. Balás, A központi hatalmak hadseregének korszerű kisrádió-állomása az I. világháború végén, Haditechnika, 2011. 2, 15-18.
Solff, Karl, Telefunken im deutschen Heere, Telefunken Zeitung, 1919. május, 11-24.
S. Mészáros, A 90 éves Tungsram vevőcsőgyártásának története, Híradástechnika,1986, 436-446.
I. Tóth, A budapesti híradástechnikai ipar kezdetei, A Telefongyár első évtizedei, in: Tanulmányok Budapest múltjából, Budapesti történeti múzeum évkönyve, Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 1971, 309-333.
n.n., Empfangsapparat für Luftschiff und Ballon „System Telefunken", Telefunken Zeitung, 1912. április, 63-66.
R. Tábori, I. P. Valkó és D. Ambrózy, A hírközlés regénye, Minerva, Budapest, 1967.
J. Jáki, Katonai rádiótechnika, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1944.
n.n., A dróttalan távíró sikere, Népszava, 1909. április 1, 8.
J. Hollós, I. Pfeifer, A technika vívmányai az utolsó száz évben, Athenaeum, Budapest 1905
Alan Taylor, World War I in Photos: Technology, 2014, https://www.theatlantic.com/photo/2014/04/world-war-i-in-photos-technology/507305/ (letöltés: 2023.06.16.)
Csepeli szikratávíró (http://www.postamuzeum.hu/hu/targyak/1613/tavlati-kep-26)

## Slide 19
Köszönöm a figyelmet!